| «Согласовано» |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на работы по аварийному ремонту участков противопожарного трубопровода на территории г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 80.

- Описание работ.

  - Система холодного водоснабжения.

  - Перед началом производства работ с отваловкой грунта необходима разработка ППР и получение ордера на земляные работы в ОАТИ г. Москвы.

  - При замене участков водопровода внести изменения в спецификацию работ с учетом фактической прокладки, применения новых элементов трубопровода с другими присоединительными размерами или базовыми длинами.

  - Закупку и поставку пожарных гидрантов, заменяемых новыми, производить с учетом выявленного фактического профиля подводящего водопровода и возможного изменения высоты колонки пожарного гидранта.

- Выполнение ремонтных работ.

| ПГ № | №№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Объемы работ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап | Аварийный ремонт участка противопожарного водопровода для нужд корпуса 1от ПГ-6 до корп.2, L=43,5м, h=2,95м |
|  |  | УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ И РАЗБОРКА КОТЛОВАНА | м | 45 |  |
|  |  | РЕЗКА АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ДИСКОВЫМИ СТАНКАМИ | м | 180 |  |
|  |  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ | 100 м2 | 0,45 |  |
|  |  | РАЗРАБОТКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБЕНКИ ТОЛЩИНОЙ 200мм | 100м2 | 0,45 |  |
|  |  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 м3 ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | м3 | 141,16 |  |
|  |  | РАЗРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ВРУЧНУЮ | м3 | 9,57 |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖ ЛЮКА ВОДОПРОВОДНОГО КОЛОДЦА С КРЫШКОЙ | шт. | 1 |  |
|  |  | РАЗРАБОТКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 20мм | 100м2 | 0,45 |  |
|  |  | РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА | 10 м3 | 0,118 |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА ПОДЗЕМНОЙ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ДИАМЕТРОМ (dy) 200мм. | м.п. | 45,0 |  |
|  |  | ОЧИСТКА ОТ ГРЯЗИ И СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА КОЛЛЕКТОРОВ И ПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ | м3 | 4,04 |  |
|  |  | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | т | 47,3 |  |
|  |  | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ | т | 47,3 |  |
|  |  | РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ | м3 | 1,3 |  |
|  |  | МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМЕТРОМ, dy200мм | шт. | 2 |  |
|  |  | МОНТАЖ С ТАЛЬНОГО ОТВОДА dy200мм | шт. | 1 |  |
|  |  | МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА ПОДЗЕМНОЙ БЕЗКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ, ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Дy200 ММ (толщина стенки 7,0 мм) | мп | 45,0 |  |
|  |  | ВРЕЗКА В СЕТЬ ДУ 200 | шт. | 2 |  |
|  |  | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДУ 200ММ | мп | 45,0 |  |
|  |  | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГОТОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДОВ 200мм | м3 | 1,41 |  |
|  |  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100м2 | 0,2826 |  |
|  |  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-021 | 100 м2 | 0,2826 |  |
|  |  | МОНТАЖ ЛЮКОВ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ С КРЫШКАМИ | шт | 1 |  |
|  |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | м2 | 133,37 |  |
|  |  | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ С ТРАМБОВКОЙ | м3 | 141,16 |  |
|  |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1,2 | м2 | 133,37 |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ, ЩЕБЕНЬ 200мм | м2 | 45 |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ -100мм | м2 | 45 |  |
|  |  | КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ТРАНШЕИ ДОСКОЙ | м2 | 256,65 |  |
|  | Аварийный ремонт участка противопожарного водопровода для нужд корпуса 48 от ПГ-4 до корп.А, h=1,98м, L=51,0м |
|  |  | УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ И РАЗБОРКА КОТЛОВАНА | м | 38,0 |  |
|  |  | РЕЗКА АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ДИСКОВЫМИ СТАНКАМИ | м | 153,0 |  |
|  |  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | м3 | 5,61 |  |
|  |  | РАЗРАБОТКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 200ММ | м2 | 56,10 |  |
|  |  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | м3 | 112,2 |  |
|  |  | РАЗРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ВРУЧНУЮ | м3 | 11,22 |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖ ЛЮКА ВОДОПРОВОДНОГО КОЛОДЦА С КРЫШКОЙ | шт | 2 |  |
|  |  | РАЗРАБОТКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ЩЕБЕНКИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ | м2 | 56,10 |  |
|  |  | РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА | 10 м3 | 0,118 |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖ ФЛАНЦЕВ ДИАМЕТРОМ, dy 150мм | шт. | 4 |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА ПОДЗЕМНОЙ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ dy 150мм | м.п | 51,0 |  |
|  |  | ОЧИСТКА ОТ ГРЯЗИ И СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА КОЛЛЕКТОРОВ И ПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ | м3 | 5,57 |  |
|  |  | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | т | 48 |  |
|  |  | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ | т | 48 |  |
|  |  | РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ | м3 | 0,5 |  |
|  |  | МОНТАЖ ФЛАНЦЕВ ДИАМЕТРОМ, ДУ, ММ 150 | шт. | 2 |  |
|  |  | МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ОТВОДА dy150 | шт. | 2 |  |
|  |  | МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА ПОДЗЕМНОЙ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, dy 150мм., ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7,0мм. | м.п. | 51,0 |  |
|  |  | МОНТАЖ ФЛАНЦЕВ ДИАМЕТРОМ, ДУ 150мм | шт. | 1 | Для присоединения гидранта к сети противопожарного водопровода |
|  |  | ВРЕЗКА В СЕТЬ ДУ 150мм | шт. | 2 |  |
|  |  | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДУ 150мм | м.п. | 51,0 |  |
|  |  | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГОТОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДОВ 150мм | м3 | 0,51 |  |
|  |  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | м2 | 24,03 |  |
|  |  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-021 | м2 | 24,03 |  |
|  |  | МОНТАЖ ЛЮКОВ ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ С КРЫШКАМИ | шт | 2 |  |
|  |  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | м3 | 111,7 |  |
|  |  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУППА ГРУНТОВ 1,2 | м3 | 111,7 |  |
|  |  | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ С ТРАМБОВКОЙ | м3 | 112,2 |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ | м2 | 56,10 |  |
|  |  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, δ=100мм | м2 | 56,10 |  |
|  |  | КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ТРАНШЕИ ДОСКОЙ | м | 204,0 |  |
|  | Аварийный ремонт участка противопожарного водопровода для нужд корпуса 3 от ПГ-8 до ВК-27, h=2,95м |
|  | 1. | УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ И РАЗБОРКА КОТЛОВАНА | м | 33 |  |
|  | 2. | РЕЗКА АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ДИСКОВЫМИ СТАНКАМИ | пм | 99 |  |
|  | 3. | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | м3 | 3,63 |  |
|  | 4. | РАЗРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ И ГРУНТА ВРУЧНУЮ | м3 | 7,62 |  |
|  | 5. | КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КОТЛОВАНА ДОСКОЙ | м2 | 198 |  |
|  | 6. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 | м3 | 108.9 |  |
|  | 7. | ДЕМОНТАЖ ДЕФЕКТНОГО УЧАСТКА ВОДОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ dу200мм. | м | 33 |  |
|  | 8. | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО ТОЛЩИНОЙ 150мм | м3 | 5,44 |  |
|  | 9. | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ dу200 мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7,0 мм. | м | 33 |  |
|  | 10. | ВРЕЗКА В СЕТЬ dy200мм | шт | 2 |  |
|  | 11. | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДУ 200мм | м | 33 |  |
|  | 12. | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГОТОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА, ТОЛЩИНОЙ 13 мм, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДОВ 200мм | м3 | 0,313 |  |
|  | 12. | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | м2 | 20,73 |  |
|  | 13. | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-021 | м2 | 20,73 |  |
|  | 14. | ВЫВОЗ МУСОРА НА ПОЛИГОН | т | 34 | 30 км |
|  | 15. | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ С ТРАМБОВКОЙ | м3 | 108,9 |  |
|  | 16. | ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА 100мм | м3 | 3,63 |  |
|  | 17. | ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД АСФАЛЬТ 100мм | м3 | 3,63 |  |
|  | 18. | ЗАМЕНА ПГ-6 НА СТАЛЬНОЙ ГП-Н-1500 мм С КЛАПАНОМ И ПОДПЯТНИКОМ | шт | 1 |  |
|  | 19. | ЗАМЕНА ПГ-7 НА СТАЛЬНОЙ ГП-Н-1500 мм С КЛАПАНОМ И ПОДПЯТНИКОМ | шт | 1 |  |
|  | 20. | ЗАМЕНА ПГ-8 НА СТАЛЬНОЙ ГП-Н-1250 мм С КЛАПАНОМ И ПОДПЯТНИКОМ | шт | 1 |  |
|  | 21. | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 100мм | м3 | 3,63 |  |
|  | Аварийный ремонт участка противопожарного водопровода для нужд корпуса 21 и корпуса 28 от ПГ-19 до ВК-18, h=1,98м |
|  | 1. | УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ И РАЗБОРКА КОТЛОВАНА | м | 25 |  |
|  | 2. | РЕЗКА АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ДИСКОВЫМИ СТАНКАМИ | пм | 75 |  |
|  | 3. | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | м3 | 2,75 |  |
|  | 4. | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | м3 | 55 |  |
|  | 5. | КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КОТЛОВАНА ДОСКОЙ | м2 | 100 |  |
|  | 6. | ДЕМОНТАЖ ДЕФЕКТНОГО УЧАСТКА ВОДОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ dу100мм. | м | 25 |  |
|  | 7. | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО ТОЛЩИНОЙ 150мм | м3 | 4,12 |  |
|  | 8. | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (dу)100 мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7,0 мм. | м | 25 |  |
|  | 9. | МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ОТВОДА dy100 мм | шт | 2 |  |
|  | 10. | МОНТАЖ ФЛАНЦЕВ ДИАМЕТРОМ (dy)100 мм | шт | 2 |  |
|  | 11. | ВРЕЗКА В СЕТЬ dy100мм | шт | 2 |  |
|  | 12. | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДУ 100мм | м | 25 |  |
|  | 13. | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | м2 | 7,85 |  |
|  | 14. | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-021 | м2 | 7,85 |  |
|  | 15. | ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГОТОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ТОЛЩИНОЙ 13мм, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ТРУБОПРОВОДОВ 100мм | м3 | 0,123 |  |
|  | 16. | ВЫВОЗ МУСОРА НА ПОЛИГОН И РАЗГРУЗКА | т | 25 | 30км |
|  | 17. | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ С ТРАМБОВКОЙ | т | 55 |  |
|  | 18. | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ 100мм. | м3 | 2,75 |  |
|  | 19. | УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД АСФАЛЬТ 100мм | м3 | 2,75 |  |
|  | 20. | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 100мм | м3 | 2,75 |  |

- Сдача законченных ремонтом трубопроводов ХВС и пожарных гидрантов в эксплуатацию.

  - Сдачу-приемку выполненных ремонтных работ осуществить составом представителей: Подрядчика (строительно-монтажной организации) и Заказчика (ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ») с оформлением Акта сдачи-приемки законченных монтажом работ в 2-х экземплярах (по одному для каждой из сторон).

  - При сдаче-приемке Подрядчик предоставляет Заказчику (ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ») исполнительную документацию на работы, выполненные с отступлением от существующего проектного решения, передаются копии технической документация на установленное оборудование:

- схемы подключения;

- сертификаты на использованные материалы

- паспорта (формуляры) на установленное новое оборудование (арматуру).

Приложения:

- План территории г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 80 с отметками участков сетей,  подлежащий аварийному ремонту.

Разработал: Напойкин А.Г.

тел. 8-(495)-780-54-45, доб.350

# Text boxes

| Приложение № |  |
| --- | --- |
| к договору № |  | от |  | 2019 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №01/ХВ-2019

на работы по аварийному ремонту участков противопожарного трубопровода на территории г.Москва, Ленинградский пр-т, дом 80

г. Москва

2019