ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ

по ремонту фасадов корпуса 11 по адресу:

г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 80, корпус 11

г. Москва

июль 2018 г.

## Правомочность участников конкурса

Приглашение к участию в конкурсе распространяется на все юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с законодательством и лицензированные по предмету конкурса.

## Квалификация участников конкурса

Чтобы претендовать на победу в конкурсе, Участник должен удовлетворять следующим минимальным квалификационным требованиям:

- иметь успешный опыт аналогичной работы в Московском регионе не менее 5-х лет;

- иметь в штате аттестованных руководителей со стажем не менее 3-х лет;

- иметь в штате аттестованный технический персонал.

Участники конкурса должны предоставить Заказчику услуг следующую информацию и документы для подтверждения своей квалификации:

- сведения о выполнении аналогичных по характеру и объему работ;

- сведения о наличии аттестованного для производства работ персонала;

- сведения об имеющейся материально-технической базе;

- другие сведения по усмотрению участника.

## Документы конкурсной заявки

Формы опросных листов и конкурсной заявки приведены в конкурсной документации. Для участия в конкурсе участникам необходимо представить следующие документы, подтверждающие их соответствие квалификационным требованиям:

- информацию об участнике (форма № 1);

- сведения об опыте работы (форма № 2);

- сведения о руководителях работ (форма № 3);

- сведения об имеющемся аттестованном персонале и материально-технической базе

(в свободной форме);

- расчет стоимости работ/услуг (форма № 4);

- Копии лицензий и СРО на указанные в техническом задании виды работ/услуг.

- отзывы клиентов и другие сведения по усмотрению участника.

## Основные обязанности участника при выполнении работ

Участник обязуется выполнять работы, приведенные в техническом задании, со следующими условиями:

- все работы будут производиться в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ;

- на период выполнения работ/услуг Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований правил охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности.

- обязательное участие при проверках государственных инспектирующих органов при выполнении работ.

- выполнять работы в соответствии с утвержденным графиком работ и по требованию Заказчика услуг;

- при работе на объекте технический персонал Подрядчика должен быть аттестован и обеспечен спецодеждой с логотипом и наименованием организации;

- подрядчиком должен будет компенсирован ущерб, нанесенный по его вине при выполнении работ;

- подрядчик должен быть застрахован по рискам гражданской ответственности. За ущерб объекту и имуществу, находящемуся на объекте, а также за вред жизни и/или здоровью, причиненные в результате действий и/или бездействия Подрядчика, с лимитом ответственности по каждому страховому случаю не менее 500 000 руб. Выплаты страховых сумм по договору страхования должны осуществляться без удержания каких-либо условных или абсолютных франшиз.

## Срок подачи конкурсного предложения

Заявка на участие в конкурсе направляется Организатору тендера по электронной почте и на бумажном носителе в адрес, указанный в Техническом задании.

## Валюта и стоимость конкурсного предложения

8.1. Ценовое предложение участника указывается в рублях.

8.2. Ценовое предложение должно включать стоимость выполнения всех работ, являющихся предметом настоящего конкурса, в точном соответствии с техническим состоянием объекта и с учетом обязательств участника согласно п.4

8.3. Все пошлины и налоги, кроме НДС и прочие сборы, которые участник уплачивает в связи с исполнением условий Договора, включаются в расценки, цены и общую стоимость конкурсной заявки участника.

## Техническое задание на на выполнение работ по ремонту фасадов корпуса 11 по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 80, корпус 11

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фасад по оси А |  |  |
| 1 | Простукивание штукатурки фасада | м2 | 1486,0 |
| 2 | Простукивание штукатурки карнизных выступов | м2 | 50,0 |
| 3 | Заделка трещины по оси 22 выше и ниже оконных проемов скобами ø8 А500, L=1000мм (через 500мм) | шт. | 12 |
| 4 | Ремонт (перекладка) кирпичной кладки с армированием карнизного свеса | м3 | 0,5 |
| 5 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках фасада (25% от общей площади) | м2 | 372,0 |
| 6 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках карнизных выступов (25% от общей площади) | м2 | 12,5 |
| 7 | Восстановление поясков и тяг, сечением 200х100мм, по периметру окон | пог. м | 10,0 |
| 8 | Восстановление поясков, сечением 200х100мм, над цоколем | пог. м | 5,0 |
| 9 | Очистка фасада от старой покраски | м2 | 1114,0 |
| 10 | Огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм | м2 | 1486,0 |
| 11 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза фасада и цоколя, согласно предоставленного Собственником колористического паспорта № 18/00645 от 19.06.2018г. | м2 | 1486,0 |
| 12 | Простукивание штукатурки оконных и дверных откосов | м2 | 102,0 |
| 13 | Восстановление отбитой штукатурки оконных и дверных откосов на отдельных участках | м2 | 10,0 |
| 14 | Огрунтовка, шпаклевка и в/э окраска за 2 раза оконных и дверных откосов | м2 | 102,0 |
| 15 | Установка мет. отливов окрашенных (шириной 250мм) на пояске над цоколем | пог. м | 70,0 |
| 16 | Огрунтовка ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза пожарного трубопровода | м2 | 4,4 |
| 17 | Окраска вент. решеток | м2 | 3,0 |
| 18 | Укрытие окон и дверных блоков от пыли и грязи (армированной пленкой) | м2 | 462,1 |
|  | Фасад по оси В (фасад 3-х этажной части корпуса над одноэтажной частью) |  |  |
| 1 | Простукивание штукатурки фасада | м2 | 425,0 |
| 2 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках фасада (25% от общей площади) | м2 | 106,0 |
| 3 | Очистка фасада от старой покраски | м2 | 319,0 |
| 4 | Огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм | м2 | 425,0 |
| 5 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза фасада, согласно предоставленного Собственником колористического паспорта № 18/00645 от 19.06.2018г. | м2 | 425,0 |
| 6 | Огрунтовка ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза металлич. пожарных лестниц | м2 | 5,6 |
| 7 | Простукивание штукатурки стен надстроек выхода на кровлю 3-х этажной части | м2 | 75,0 |
| 8 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках стен надстроек выхода на кровлю 3-х этажной части | м2 | 20,0 |
| 9 | Очистка стен надстроек от старой покраски | м2 | 65,0 |
| 10 | Огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм стен надстроек | м2 | 75,0 |
| 11 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза фасада стен надстроек, согласно предоставленного Собственником колористического паспорта № ПР-007-18 | м2 | 75,0 |
|  | Фасад по оси 1 и пристройка в осях А-В/1-12 |  |  |
| 1 | Простукивание штукатурки фасада в осях А-В (пристройка и часть корпуса над ней) | м2 | 315,0 |
| 2 | Демонтаж кирпичной кладки выступов на фасаде пристройки | м3 | 0,2 |
| 3 | Срезка металлических элементов | шт. | 12 |
| 4 | Ремонт кирпичной кладки стены пристройки по оси В в месте примыкания пристройки к корпусу | м2 | 5,0 |
| 5 | Закладка кирпичом проема в стене | м3 | 0,2 |
| 6 | Ремонт (перекладка) кирпичной кладки парапета | м3 | 0,4 |
| 7 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках фасада (25% от общ. площади) | м2 | 80,0 |
| 8 | Очистка фасада от старой покраски (в осях А-В) | м2 | 235,0 |
| 9 | Шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм | м2 | 315,0 |
| 10 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза фасада и цоколя, согласно предоставленного Собственником колористического паспорта № 18/00645 от 19.06.2018г. | м2 | 315,0 |
| 11 | Оштукатуривание оконных и дверных откосов | м2 | 3,0 |
| 12 | Огрунтовка, шпаклевка и в/э окраска за 2 раза оконных и дверных откосов | м2 | 3,0 |
| 13 | Установка мет. отливов (шириной 250мм) на поясках над цоколем | м2 | 25,5 |
| 14 | Замена мет. оцинкованного отлива, шириной 500мм на венчающем карнизе над пристройкой в осях А-В | пог. м | 25,5 |
| 15 | Прорезка и заполнение Вилатермом шва 50х50мм (с герметизацией специальной мастикой) между пристройкой и корпусом в осях А/1 | пог. м | 22,0 |
|  | Фасад по оси 47 |  |  |
| 1 | Закладка проемов в кирпичной стене | м3 | 0,3 |
| 2 | Простукивание штукатурки фасада (в осях А-В) | м2 | 138,0 |
| 3 | Простукивание штукатурки карнизных выступов | м2 | 8,0 |

| 4 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках фасада | м2 | 35,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Восстановление отбитой штукатурки по мет. оцинкованной фасадной штукатурной сетке 20х20мм на отдельных участках карнизных выступов (25% от общей площади) | м2 | 2,0 |
| 6 | Очистка фасада и карнизов от старой покраски (в осях А-В) | м2 | 103,0 |
| 7 | Огрунтовка и шпаклевка по пластиковой фасадной сетке 5х5мм | м2 | 144,0 |
| 8 | Огрунтовка и в/э окраска за 2 раза фасада, согласно предоставленного Собственником колористического паспорта № 18/00645 от 19.06.2018г. | м2 | 144,0 |
| 9 | Простукивание штукатурки оконных и дверных откосов в осях А-В | м2 | 8,0 |
| 10 | Оштукатуривание оконных и дверных откосов | м2 | 6,0 |
| 11 | Огрунтовка, шпаклевка и в/э окраска за 2 раза оконных и дверных откосов | м2 | 6,0 |
| 12 | Установка мет. отливов (шириной 250мм) на поясках над цоколем | м2 | 10,0 |
| 13 | Замена мет. оцинкованных парапетных отливов на новые, размером 400х50мм | пог. м | 10,0 |
| 14 | Огрунтовка ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза металлич. пожарной лестницы | м2 | 7,8 |
| 15 | Огрунтовка ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза пожарного трубопровода | м2 | 3,5 |
| 16 | Демонтаж чугунной трубы D-150 в углу на стыке трехэтажной и одноэтажной частей корпуса (за пожарной лестницей) | пог. м | 10,0 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 1 | Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 2250,0 |
| 2 | Вывоз мусора | контейнер | 3 |
| 3 | Устройство защитной сетки по секционным лесам | м2 | 2250 |
| 4 | Ремонт примыканий бетонной отмостки к фасаду зданий (расшивка и заполнение бетоном шва 0,02 х 0,05м) | пог. м | 148,0 |
| 5 | Укрытие бетонной отмостки и асфальтного покрытия по периметру здания защитной пленкой | м2 | 300,0 |
| 6 | Временное укрытие деревянными щитами и защитной пленкой участков кровли, шириной 2,0 примыкающих к трехэтажной пристройке ( в осях В/1-47 и А-В/1) и надстроек выхода на кровлю | м2 | 302,5 |
| 7 | Укрытие защитной пленкой козырьков над подъездами | м2 | 35,0 |

Заместитель генерального директора -

Главный инженер ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»                                                А.В Давыдов.

Форма №1

Информация об участнике

| 1 | Наименование Участника |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Учредители |  |
| 4 | Дата, место и орган регистрации |  |
| 5 | Адрес: |  |
| 6 | Тел./факс |  |
| 7 | Е-mail |  |
| 8 | Банковские реквизиты |  |

Руководитель

___________________

М.П.

Форма №2

Опыт работы участника по аналогичным проектам

| № п/п | Наименование объекта и виды выполняемых работ | ФИО и контактный телефон представителя клиента, который может дать отзыв об участнике | Примечание (дополнительные сведения по инициативе участника) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Руководитель   ___________________

М.П.

Форма № 3

Сведения о руководителях работ

| № п/п | Должность | ФИО | Образование | Специальность и стаж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Руководитель   ___________________

М.П.

Форма № 4

Расчет стоимости работ и услуг

Коммерческое предложение предоставляется в формате сметы, рассчитанной в ТСН.

Коммерческое предложение (смета) подписывается Руководителем организации и подтверждается печатью организации.

Руководитель ___________________

М.П.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемый российскими организациями – контрагентами,

до заключения договоров и совершения иных сделок

1.	Устав организации со всеми зарегистрированными изменениями.

2.	Если договор подписывает исполнительный орган организации, имеющий право действовать без доверенности (директор), то необходимы следующие документы:

2.1.	   Документ о назначении исполнительного органа организации, который может действовать от имени организации без доверенности (например, директор), подтверждающий полномочия такого органа, например:

2.2.1	Решение совета директоров (если он имеется и этот вопрос отнесен уставом организации к компетенции совета директоров);

2.2.2	Протокол общего собрания акционеров (участников) общества;

2.2.3	Решение единственного акционера (участника) общества.

3.	В случае, если Договор подписывает лицо, действующее по доверенности, то необходима копия доверенности на право подписания договора, заверенная в установленном порядке.

4.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (дата выписки должна быть не позднее чем за 1 месяц до даты совершения сделки).

5.	Налоговая отчетность (декларация по налогу на прибыль) за последний отчетный   период с отметкой налогового органа о принятии.

Руководитель

___________________

М.П.